## Slide 1
RTT直播

## Slide 2
线程间通信
消息队列
信号量
线程间同步
信号量
互斥量
事件组
线程的管理与调度
所以在使用系统资源的时候，可以考虑是要做同步
还是要做数据通信

## Slide 3
除了普通的轮询，还可以使用前后台
如果中断处理函数比较复杂，在这个中断
处理的时候，会影响while中死循环和其他
中断
如果采用中断中添加标志位的方法，
又回到了在while死循环中轮询遍历
的情况了
而RTOS可以实现各个任务之间差不多同时运行

## Slide 4
函数的代码不用保存，存在flash中，只有烧写器可以破坏它
函数的局部变量，作用域只在函数的内部，各个函数之间的
栈空间不冲突的话，也是保存下来的
但是局部变量里面有中间运算的结果，这些是需要保存的，这
要引入Arm架构里面的CPU里面的寄存器R0~R15
里面使用到的寄存器的值是需要保存的，不然辛辛苦苦保存的
算的一些中间值，不保存就废了
全局变量本身在内存上，所有函数都可以使用，
所以不需要保存
函数执行到哪里需要保存

## Slide 5
内存中的值
读到CPU内部去
CPU是通过地址线和数据线
选择读取SRAM内存设备的
值，可以直接发出地址来
获取数据的值
CPU怎么知道从哪里读取数据
存放到哪里去？这就是程序，
这些汇编指令，要求CPU如何
读取数据和操作数据
Flash中
所以之前一直说的CPU地址线、数据线，其实
就像汇编语言那样操作
Ldr r0 ,[a] 这就是CPU通过地址a通过地址线发送
出去，然后可以读取到内存的值，然后通过数据
线返回给CPU内部的寄存器

## Slide 7
加法和减法，都是在CPU内部来实现的

## Slide 8
注意：高寄存器会保存在高地址处
注意：R0~R15都是 32bit 的，所以才叫32位单片机嘛
所以保存一个寄存器，占用4字节

## Slide 9
先进后出，比如R1是高，就先把R1存入，后把R0写入
出栈的时候，就先把最里面的R0取出，R1后取出

## Slide 10
加法和R14是LR寄存器，存有
返回值

## Slide 11
中场休息

## Slide 12
r0=1
把r2、r3、下一个运行位置lr保存到栈里
把r0值放到sp+4的地址处

## Slide 13
要跳去C函数，参数1存放到R0中
参数2存放到R1中
跳到这个地址来执行c函数
写入栈的时候，sp指针应该指向的是下一个数据写入的位置，写入数据的时候，要写入sp指针-4的地址处，写完之后，sp指针再+4

## Slide 15
加法和减法，都是在CPU内部来实现的

## Slide 17
无论什么RTOS的任务/线程，都是这3要素
中场休息

## Slide 19
所以前面压栈完了之后，sp指针所
指向的位置，就是最后一个数据的
地址，所以才可以把那个地址赋值
给R0寄存器

## Slide 20
有一个初始优先级，当前优先级
在后面互斥量，优先级翻转的时候
优先级继承比较有用
这个函数的作用
程序状态寄存器
比较结果
中断使能
程序当前所处的用户
R13=SP不用保存
在TCB中保存就好了

## Slide 22
先写好其他寄存器的值，最后写入PC寄存器的值，然后系统就运行起来了
SP指针，在创建完线程之后，会虚拟构造出一个栈，然后把线程函数的名称，参数先写入
栈中，然后SP指针，就会指向存放了这些参数之后的位置。

## Slide 23
RTT和LINUX里面，说的线程，就是FreeRTOS的任务

## Slide 24
怎么实现这些方法的呢？？？
中场休息
需要通过分析链表来实现
现在来分析一下怎么启动它

## Slide 25
现在来分析一下怎么启动它
创建一个线程之后，并没有放入线程链表
中，需要startup之后，才会把所有线程放到
线程链表中
但是，startup也只是把线程放到链表中而已
Schedue_start（）函数调用之后，才会找出
优先级最高的线程运行

## Slide 26
调度，会从高优先级的就绪链表中，判断每一个优先级的链表是否给空
然后找到优先级最高的就绪任务，运气。
同等优先级的链表线程，通过时间片轮转来实现轮流运行

## Slide 27
调度过程，就是
同优先级的线程，链表头的先运行，一段时间之后，再移动到链表的尾部
Schedule 先算出最高就绪优先级的线程
就会遍历 thread_priority_table 表格
Systick每1ms做一次中断，这个中断
里面会有一小段时间可以运行的，
里面做一些判断

## Slide 28
线程的内部，会有一个计数值
每一个tick进行--，remaining_tick
就是当前线程还有多少个tick就时间
到了。
线程时间到了之后，就会把remain_tick
函数值恢复 初始时间init_tick
等下一次再进入这个线程的时候，remain_tick
又从一个新的值进行运行。

## Slide 33
RTT 每一个线程，都有一个定时器
不同RTOS的实现方式不同
FreeRTOS 是DelayList

## Slide 34
醒了就老老实实去排队
RTT新创建的线程，放到尾部
FreeRTOS好像是把当前线程指针，指向新创建的线程
那可能就是链表添加的顺序不同（HAL智能家居的链表
就是放到尾部的，头指针也是在尾部）
普通链表，就是在后面添加的

## Slide 35
为什么系统可以那么快的找到最高优先级的线程
有一些处理器，可以快速地找出哪一位是1
要挂起一个线程很简单，把你从就绪链表里面移除出来就行了

## Slide 36
每个systick，里面都会调用这个函数
每个systick，里面都会检查定时器，会判断每个线程的
定时器是否超时了，超时了就调用超时函数，

## Slide 37
尾部
Delay(50) 就是把自己放入阻塞链表中，然后50个tick之后，再把自己重新放入就绪链表中。再发起一次调度。

## Slide 38
对比FreeRTOS的就绪链表
Task3先执行，执行完之后，又回到task1
然后又轮流执行

## Slide 39
然后在每一个tick中断里面，对定时器链表中的项
进行比较，可能是判断最近的哪个定时器是否超时了
超时了再处理超时函数

## Slide 40
一边写，一边读没问题，但是同时写就有问题
线程间通信，同步
RTOS的系统资源，就是避免使用全局变量来通信时
所存在的可能引起 同时访问的情况
所以需要实现互斥访问，以及休眠阻塞和唤醒的功能

## Slide 41
这个不是原子操作
可以拆分成几句汇编指令
所以就是线程不安全的
可能被其他任务抢占

## Slide 42
上锁，互斥很简单
获取锁操作，其内部肯定也是读取这个变量
是否置位，但是这样还不够，如果A B线程是同优先级
的话，B只是做一个判断功能，但是时间片轮转，其还是
会占用一半的CPU资源，所以才引入了休眠-唤醒机制
才可以避免浪费CPU资源

## Slide 43
如果写入4个消息，满了怎么办
队列

## Slide 44
问题： B是怎么唤醒A的
问题：A、B 之间怎么知道对方的存在
创建消息队列有一个返回值，里面有队列的相关信息

## Slide 45
等到B写入数据了，我得找到你啊A，
比如我只想等待5个TICK，所以
还是需要启动自己的定时器

## Slide 47
把线程从就绪链表里面拿出来

## Slide 49
RTT的队列使用的是链表，不是环形缓冲区
互斥
只有1个数据的时候，头和尾都指向他
头指向最先写入的消息块

## Slide 50
加法和减法，都是在CPU内部来实现的

## Slide 51
手册里的这个是错的

## Slide 52
互斥的实现简单粗暴

## Slide 53
原子的操作，可以不关中断
关中断后要开，就是使用互斥操作某一块资源
的时候，其内部是通过互斥关中断来实现的